Машина дозировки начинки в круассаны ДМН-2К предназначена для набивки  различными массами:

- сгущенное молоко и кремы типа «Варенка»;

- масляные и жировые крема;

- кондитерские начинки типа Кремфил;

- джемы и конфитюры.

Возможно использование начинок с включениями (дробленый орех, цукаты воздушный рис и т.п.) при установке роторно-кулачкового насоса.

| Технические характеристики | ДМН-2К4 | ДМН-2К8 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, шт./час | 2000 | 4000 |
| Тип насоса | шестеренчатый (опционально роторно-кулачковый) |
| Рабочий объем бункера начинки, л | 40 |
| Количество позиций дозировки | 4 | 8 |
| Напряжение | 230В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Сервоприводы, шт. | 1 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | до 150 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2000х1400х1800 | 3000х1400х1800 |
| Масса, кг | 200 | 250 |

Машина имеет 2 модификации:

- ДМН-2К4 с ручной загрузкой и дозатор на 4 позиции.

- ДМН-2К8 с ручной загрузкой, увеличенной длиной конвейера и дозатор на 8 позиций.

Принцип работы:

В зависимости от модификации  установлены 4 или 8 игл для наполнения начинкой 4 или 8 изделий соответственно. Узел дозирования оборудован золотниковым механизмом – начинка не подтекает при выходе иглы из изделия.  Загрузка заготовок происходит вручную.

Особенности ДМН-2К:

- Машина корректно функционирует только при стабильных размерах и правильной геометрии изделий. Подходящие полуфабрикаты производятся только на автоматизированном оборудовании.

- Насосы начинки чувствительны к попаданию воздуха. Оператор обязан поддерживать уровень начинки не менее трети от объема бункера и не допускать захват воздуха насосом воздуха между загрузками начинки, иначе дозировка начинки будет не стабильной.

Преимущества ДМН-2К:

- Настройка режимов работы осуществляется на сенсорной панели управления.

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Преобразователи частоты Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина дозировки начинки в круассаны ДМН-2К | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Машина дозировки начинки в вафельные изделия ДМН-2К4 | 1 620 000,00 |
| Машина дозировки начинки в вафельные изделия ДМН-2К8 | 1 980 000,00 |
| Сменный насос в сборе | 44 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99