|  | Печь автоматическая карусельная ПАК-2 – промышленное оборудование для выпечки полного ассортимента вафельной продукции: вафельные листы; вафельные тарталетки; трубочки; рожки; коржи для тортов; основы для конфет; хлебцы; крипсы; крэмблы. |
| --- | --- |

| Технические характеристики | ПАК-2 |
| --- | --- |
| Производительность техническая: |  |
| Лист 2 мм 30-35 грамм (габарит 470х290 мм), шт./час | 600 |
| Лист 3 мм 40-50 грамм (габарит 470х290 мм), шт./час | 500 |
| Лист 4 мм 50-60 грамм (габарит 470х290 мм), шт./час | 400 |
| Лист 6 мм 80-100 грамм (габарит 470х290 мм), шт./час | 200 |
| Лист 8 мм 120-140 грамм (габарит 470х290 мм), шт./час | 100 |
| Вафельные тарталетки, шт./час | расчетная |
| Трубочки, шт./час | расчетная |
| Рожки, шт./час | расчетная |
| Коржи для тортов, шт./час | расчетная |
| Основы для конфет (пласт 470х290 мм), листов/час | расчетная |
| Крипсы/Крэмблы, шт./час | расчетная |
| Установленная мощность, кВт | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 25 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Расход сжатого воздуха, л/мин, не более | 100 |
| Температура выпечки, °С | 150 – 250 |
| Вакуумный насос | Busch Samos SI0210E |
| Габариты выпекающих плит, мм | 470х290 или 560х300 |
| Количество выпекающих плит, шт. | 10 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2450х2200х1700 |
| Материал форм | Алюминий / Чугун |
| Покрытие форм | Отсутствует |
| Масса печи, кг | 2500 |

Внимание:  Блок формы в печи взаимозаменяемые. Можем изготовить форму любой сложности по Вашим эскизам. Габариты плит и их количество могут быть другими – исходя из Вашей заявки.

Отличительные особенности кондитерской печи ПАК-2:

- нагрев внутри выпекающих форм - отрытые формы они не теряют температуру;

- температура на каждой верхней и нижней плите регулируется отдельно;

- точность удержания температуры на форме всего 7 градусов;

- замки на форме открываются/закрываются автоматически;

- автоматизированный съем вафельной продукции с печи осуществляется при помощи вакуумной плиты;

- бункер для теста объемом 60 литров опционально оснащается перемешивающим устройством;

Комплектующие:

- пневматика Camozzi (Италия);

- электроника Delta Electronics (Тайвань), Autonics (Корея), Овен (Россия);

- управление печи осуществляется с сенсорного дисплея Kinco 10”;

- вакуумный насос производства Busch Vacuum (Германия) с фильтром и защитой от пропадания фазы;

- качественная порошковая покраска;

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Печь ПАК-2 с формами (по Вашей заявке) | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| ПАК-2 в комплекте с формами 470х290мм | 3 680 000,00 |
| ПАК-2 в комплекте с формами 560х300мм | 3 980 000,00 |
| Сменный комплект блок-форм 470х290мм (10 шт.) | 550 000,00 |
| Сменный комплект блок-форм 560х300мм (10 шт.) | 660 000,00 |
| Устройство съема для ПАК-2 | 560 000,00 |
| Перемешивающее устройство для бункера с тестом | 82 000,00 |
| Пусконаладочные работы | 5% от суммы договора |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Фотогалерея вафельных листов