## Коммерческое предложение на автоматизированный комплекс для выпечки и скрутки вафельной трубочки и вафельного конвертика ПАК-2

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность конвертиков, шт./час | до 1400 |
| Производительность, шт./час | до 700 |
| Средний вес трубочки с начинкой, г | 70 |
| Кол-во плит, шт. | 18 |
| Материал форм | чугун СЧ20 |
| Установленная мощность, кВт | 36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Расход сжатого воздуха не более, л/мин | 300 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), м | 3х2,2х2 |
| Масса, кг | 2500 |

Особенности:

- Автоматизация процессов печи ПАК-2:

- дозировка теста, выпечка, съем, скрутка.

- для конвертика: дозировка теста, выпечка

Внимание: вафельный конвертик снимается и складывается вручную.

- Программирование режимов работы: скорости, временные паузы, дозы.

- Дозатор теста: базируется на шестеренчатом насосе с приводом мотор-редуктором и частотной регулировкой. Имеет 4 настраиваемых параметра: задержка, скорость, время и антиотсадка.

- Формы (плиты): изготавливаются из чугуна марки СЧ20. Чугун благодаря высокой теплоемкости обеспечивает равномерную выпечку вафли и легко очищается от нагара.  Верхняя половина открывается по направляющей для съема и последующей дозировки и по ней же закрывается. Замок фиксирует половины по время выпечки.

- Устройство съема: базируется на пневматике Camozzi, обеспечивает безупречный съем и передачу на скрутку.

- Устройство скрутки: выпеченная заготовка перемещается в четырехпозиционный блок револьверного типа. На первой позиции заготовка непосредственно скручивается, на 2 и 3 происходит стабилизация продукта, на 4 осуществляется съем готовой трубочки.

- Пищевые материалы: все контактирующие с продуктом элементы конструкции выполнены из материалов, допущенных к применению в пищевом оборудовании.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Печь автоматическая карусельная ПАК-2 на 18 плит с узлом скрутки | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Печь автоматическая карусельная ПАК-2 на 18 плит с узлом скрутки | 4 980 000,00 |
| Узел скрутки вафельных изделий | 1 940 000,00 |
| Пусконаладочные работы | 150 000,00 |
| Сменный комплект блок-форм для ПАК-2 трубочка (18 шт.) | 660 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции (вафельная трубочка)

Образцы готовой продукции (вафельный конвертик)